## Slide 1
机联智检
既有车联网平台的
本地 AI 诊断与备件辅助工具
AI＋工程机械专业赛 · 2026年9月
Notes: 我们正在开发一款面向既有车联网平台的本地 AI 辅助工具。目标用户是技术支持和现场服务人员。展示围绕已经运行的软件原型展开；模拟工况分类结果不能当作实机故障预测准确率。
依据：docs/机联智检_完整参赛Proposal.md

## Slide 2
远程排查中的信息缺口
工时不变，可能是停机，也可能是数据没有更新。
出现故障码，还需要核查时间、状态与现场证据。
找到同名备件，仍需要确认机型、序列号与资料版本。
Notes: 平台能展示设备数据，但数据不变可能是停机、链路问题或缓存问题，不能直接断定设备损坏。故障码只是线索，备件仍需匹配整机配置。我们的切入点是减少查找、整理和反复确认的工作；节省时间的幅度还需服务人员对照试用。
依据：项目需求与 proposal 第一章

## Slide 3
使用流程
1 读取平台设备 ID，选择对应数据版本
2 提问并补充现场观察
3 查看证据、检查步骤与备件候选
4 保存检查结果，继续分析
5 导出报告并由服务人员复核
Notes: 用户在 Trackunit 查看设备，打开侧栏读取设备 ID，选择本地对应版本后提问。AI 查询证据，程序返回指标与备件候选。检查结果可以挂到原诊断记录下，再带着反馈继续分析。平台关联代码已实现，本地网址转交验证通过，实际安装后的侧栏联调待完成。
依据：docs/EXTENSION.md；docs/INSPECTION_FEEDBACK.md

## Slide 4
本地 AI 与程序的分工
模块 | 实现方式 | 输出
语言模型 | Ollama + qwen3:8b | 问题解释与工具选择
证据与备件 | 时间核验、精确条件检索 | 可追溯指标与候选
工况识别 | 模拟传感器 + 随机森林 | 六类工况或未知
数据处理和推理运行于本机；真实 API 同步需要网络。
Notes: 语言模型负责理解问题、选择有限的证据工具和解释结果；程序负责时间计算、引用范围和目录条件。工况识别另由传感器分类模型完成。模型不执行设备控制，也不根据一个故障码自动下单。结构化约束减少错误，但不能证明自由文本摘要全部正确。
依据：app/local_assistant.py；app/work_state.py；docs/WORK_STATE_MODEL.md

## Slide 5
故障与备件演示
环节 | 本次演示结果
输入 | 人工增压信号告警，两个记录时点
时间证据 | 首末间隔 25 分钟，不代表复发周期
备件候选 | DEMO-BOOST-SENSOR，非采购零件号
检查反馈 | 记录观察，保留未确认事项，继续分析
模拟流程验证；真实维修手册和适用性仍需核实。
Notes: 这是一条人工编写的演示案例，不是制造商故障结论。两个告警时点的首末间隔为25分钟，不能叫作故障复发周期。程序检索到演示候选，展示目录原文检查步骤；还要核实故障活跃状态与整机配置。随后可保存明确标记为模拟的检查反馈并继续分析。
依据：docs/PARTS_DEMO.md；docs/examples/demo-parts-catalog.json；docs/INSPECTION_FEEDBACK.md

## Slide 6
真实接入与数据边界
数据 | 观察结果 | 影响
设备快照 | 已验证读取 | 字段按各自时间处理
历史工时 | 一台设备返回 36 条记录 | 仅统计有效区间
怠速与故障 | 怠速为空；故障曾返回 401 | 保留缺口，不以模拟填补
细粒度传感器 | 当前接入不足 | 工况识别使用独立模拟数据
Notes: 已经读取真实快照和一台挖掘机的历史工时。对应怠速为空，故障接口曾返回401，不能用演示告警冒充实际返回。快照字段有各自的时间，我们已按观测时间拆分，保留零值。当前详细传感器不足以直接运行工况分类器。
依据：docs/TRACKUNIT_NORMALIZATION.md；docs/TRACKUNIT_HISTORY_SYNC.md；本地接口核验记录

## Slide 7
模拟工况分类结果
Chart: 
| 多数类基线 | 随机森林
六类原始准确率 | 0.2641 | 0.9004
7 段独立测试班次 · 40,320 个模拟采样点 · 宏平均 F1 0.9078
训练与测试按完整班次分隔；以上不是实机准确率。
Notes: 我们用完整独立班次划分训练和测试，避免把相邻采样点随机拆开。测试为7段、40320点，输入只有当前和过去的传感器特征，没有标签、场景编号或未来数据。随机森林原始六类准确率90.04%，多数类基线26.41%。这衡量模拟数据分类能力，不是实机故障预测能力。
依据：data/work_state_v1/evaluation.json；docs/WORK_STATE_MODEL.md

## Slide 8
缺失与噪声下的表现
场景 | 结果 | 解释
基线 | 覆盖率 89.85% | 其余 10.15% 保留未知
额外噪声 | 已分类准确率 84.11% | 高得分仍有误判
压力缺失 | 8,064 个缺失点全部未知 | 不把缺失当成零
压力冻结 | 影响区间覆盖率 41.18% | 大量样本不能可靠分类
模型得分未校准成真实正确概率，不能用于自动维修决策。
Notes: 固定模型和0.65阈值后，我们加入传感器缺失、额外噪声和信号冻结。额外噪声下已分类准确率降到84.11%。压力缺失点直接保留未知，信号冻结影响区间覆盖率只有41.18%。这些结果说明高分不等于可靠，现场需要更丰富信号和标定。
依据：docs/evaluation/2026-09-14-work-state-stress.md；对应 JSON 结果

## Slide 9
当前交付与待验收事项
已交付
本地服务与扩展源码
模拟数据、备件模板与工况回放
检查反馈、评测与原型包
待完成
实际侧栏安装联调
新环境安装及断网验收
更多语义评测与现场试用
原型可演示，尚未证明实机预测效果或量化维修收益。
Notes: 目前已交付源码、模拟数据生成器、演示备件目录、工况模型与回放、检查反馈、测试报告、proposal以及本地原型包。独立解压目录通过了本地AI查询及保存，但复用了本机依赖和Ollama，不等同于新电脑或断网验收。侧栏安装和完整录屏仍待完成。
依据：docs/evaluation/2026-09-14-release-smoke.md；docs/EXTENSION.md

## Slide 10
试用计划与合作需求
限定机型与任务，开展技术支持人员试用。
获取授权维修资料、备件适用范围和历史检查结果。
对照人工流程，记录耗时、遗漏、修改与拒答。
本期零新增现金开发预算；后续可探索本地部署与维护服务。
Notes: 项目使用现有电脑和已购会员，没有新增现金开发预算。下一阶段需要授权的维修资料、带结果的历史工单和技术人员复核。拟从限定机型、限定任务的小范围试用开始，对照人工与工具辅助的耗时、遗漏和修改情况。是否付费以及部署服务价格，必须在试用后确认，不能把商业假设写成收入。
依据：proposal 第八章；尚无实机试点、收益或收入证明